ICS 13.020.01

CCS Z 04

DB11

北京市地方标准

DB11/T 1040—XXXX

代替DB11/T 1040-2013

工业企业清洁生产审核报告编制技术规范

Technical specification on the development of audit report for cleaner production for industrial enterprises

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 编制原则	1

5 总体要求	1

6 正文编写技术要求	2

附　录　A （规范性） 报告封面及内封面内容	10

附　录　B （规范性） 报告正文内容框架	12

附　录　C （规范性） 报告编写排版要求	14

附　录　D （资料性） 资料性用表	17

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1040-2013《工业企业清洁生产审核报告编制技术规范》，与DB11/T 1040-2013相比，除结构性调整及编制性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了审核报告总体要求、审核报告正文编写技术要求，对报告编制技术规范进一步完善，细化了分析的内容和要求等，删除了报告中审核相关技术要求，简化重复表达的内容（见第6章，2013年版的第5章）；

- 增加了审核报告编制原则（见第4章）；

- 修改了环境保护现状分析的相应要求，明确废水、废气、固废、噪声的产生、控制和处置、排放和监测等的编写要求（见6.4.1.7，2013年版的5.4.1.9）；

- 细化了平衡测试及分析的编写要求（见6.5）；

- 修改了清洁生产方案类型，清洁生产方案分为清洁生产重点方案和一般方案（见6.6、6.7，2013年版的5.6.2）；

- 增加了审核期清洁生产水平提升情况（见6.8.2）；

- 增加了附录A报告封面及内封面内容和附录B报告正文内容框架（见附录A、B）；

- 修改了附录C报告编写排版要求和附录D的部分表格（见附录C和附录D，2013年版附录A和附录B）；

- 删除了2013年版规范性附录C、D、E（见2013年版的附录C、D、E）。

本文件由北京市经济和信息化局提出并归口。

本文件由北京市经济和信息化局、北京市生态环境局、北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件于2013年首次发布；

——本次为第一次修订。

工业企业清洁生产审核报告编制技术规范

范围

本文件规定了工业企业清洁生产审核报告的总体要求和审核报告编写的技术要求。

本文件适用于工业企业自愿性和强制性清洁生产审核报告的编制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3484  企业能量平衡通则

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

DB11/T 1156-2021  工业企业清洁生产审核技术通则

术语和定义

GB/T 3484、GB/T 12452和DB11/T 1156-2021界定的术语和定义适用于本文件。

编制原则

报告编制工作应与企业清洁生产审核工作同步进行、相互配合，全面落实DB11/T 1156-2021的相关要求。报告编制工作应促进审核工作的推进，反映审核效果的落实。审核过程和结果应在报告中真实、准确体现。

报告编制应坚持发现问题、分析问题、解决问题的逻辑，围绕审核重点“节约资源、降低能耗、减污降碳、提质增效”的目标，全面体现审核重点，突出审核绩效，应尽量避免同一内容重复出现。

总体要求

封面及内封面要求

报告封面及内封面内容见附录A。

正文内容框架

报告正文内容框架见附录B。

编写排版要求

报告的编写排版见附录C，并正反面打印。

正文编写技术要求

前言

应包括以下内容：

- 企业开展清洁生产审核的类型和原因（审核类型分为强制性审核或自愿性审核，强制性审核应说明具体类型）；

- 历次审核情况，着重说明上一轮审核时间、审核重点、清洁生产目标实现情况、方案实施及绩效情况、企业清洁生产水平、持续清洁生产情况、审核评估专家组意见、拟实施方案完成情况等；

- 本轮审核未能通过评估的原因及专家组意见、整改措施完成情况等；

- 本轮清洁生产审核范围/对象、审核时限划分（包括审核期、审核考察期、审核基准期、清洁生产目标实施期等）；对于需要调整审核基准期的，应梳理自名单发布后企业清洁生产相关工作开展情况。未能按时限要求完成审核且审核期超过两个自然年的，应调整审核基准期；未能通过评估的，审核基准期应为重新开展审核工作的上一自然年；

- 开展清洁生产工作依据的国家和北京市法律、法规、政策、标准、规范等文件。

企业概况

企业简况

应包括但不限于以下内容：

- 企业发展史、行业类别、主要工艺、产品名称、设计产能等；

- 企业规模、行业内水平等；

- 企业基本信息情况简表（参见表D.1），放在附件部分。

地理位置和平面布置

应包括但不限于以下内容：

- 生产所在地的地理位置图及说明；

- 厂界周边环境敏感点分布情况及说明；

- 厂区平面布置图及说明，应标注危险化学品、危险废物贮存场所位置、主要废气和废水排放口等重点排污部位。

组织机构及管理制度情况

应包括以下内容：

- 组织机构设置、职责分工及人员情况；

- 资源、能源及环保管理部门的设置与人员情况；

- 资源、能源及环保管理制度等制订与执行情况。

审核准备

高层领导参与及审核机构设置情况

应包括以下内容：

- 企业领导对清洁生产审核工作的重视及所做的工作；

- 企业清洁生产审核领导小组和工作小组成立情况，编制清洁生产审核领导小组和工作小组成员构成与职责分工表（参见表D.2）。

审核工作计划及宣传培训情况

应包括以下内容：

- 审核时间和工作任务计划情况（参见表D.3）；

- 清洁生产宣传、培训的方式、内容等情况。

预审核

企业生产概况

生产工艺流程情况分析

应包括但不限于以下内容：绘制生产工艺流程图，标注各环节使用的主要物料、产生的污染物具体名称，说明各生产单元的工艺、设备、运行参数、物料进出、产品、产生的污染物等情况。对于工艺较为复杂的，应先绘制总流程图，再针对重点环节单独绘制工艺流程图，并做出详细说明。

主要生产和辅助生产设备情况分析

应包括但不限于以下内容：

- 企业供水、供电、供气、供热等公用生产系统情况及分析；

- 企业主要生产设备和辅助生产设备配置情况及分析，编制配置情况表（参见表D.4），梳理高耗能淘汰设备情况；

- 企业生产线、生产设备自动化程度分析；

- 与国内外同行领先企业对比，分析生产工艺及设备存在问题、产生原因，并提出改进措施。

主要产品情况分析

应包括但不限于以下内容：企业审核考察期产品结构、各类产品生产能力和实际产量、产值、产品合格率等情况及分析，编制审核考察期产品分析表（参见表D.5）。

原辅材料消耗及分析

应包括但不限于以下内容：

- 企业原辅材料名称、成分、审核考察期消耗量、贮存及使用环节等情况（包括附属设施及环保设施使用物料），编制审核考察期原辅材料消耗表，应逐月或按生产周期分析审核考察期内单位产品主要原辅材料消耗及波动情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.2的规定；

- 使用或排放有毒有害物质的“双有”企业，有毒有害物质的名称、类别、成分、审核考察期消耗量、贮存及使用环节、物质流向、跑冒滴漏等情况，编制审核考察期有毒有害原辅料消耗情况表（参见表D.6），应以图文分析说明，按照DB11/T 1156-2021 中的7.2.2的要求逐项分析有毒有害物质的使用情况。

- 原辅材料消耗存在的问题及原因分析，提出改进措施。

水资源消耗及分析

应包括但不限于以下内容：

- 企业水资源的类别、取水来源、用水量、用水环节或部位、制水、废水回用去向、回用量及排放去向等情况，编制审核考察期水资源消耗表（参见表D.7），说明水耗波动原因，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.3的规定；

- 重点监控用水单位、取用地下水或污水直接排向环境水体的企业，除应按a）要求编制水资源消耗表外，还应按照DB11/T 1156-2021中的7.2.3的要求，以图表及文字描述相结合的方式，分析各主要用水环节水资源消耗情况；

- 水资源消耗存在的问题及原因分析，提出改进措施。

注：水资源类别包括新鲜水、企业自回用中水、外购中水等。

能源消耗及碳排放分析

应包括但不限于以下内容：

- 企业各类能源的类别、用能系统、来源、消耗量及使用环节等情况，编制审核考察期能源消耗表和能源总量控制情况表（参见表D.8和表D.9），应以图文分析说明，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.4的规定；

- 重点用能单位或超能耗限额企业，应以图表及文字描述相结合的方式，说明能耗在线监测系统建设及应用情况，并对能源消耗情况进行问题查找和原因分析，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.4的规定；

- 重点碳排放单位，应以图表及文字描述相结合的方式，对审核考察期碳排放相关情况进行分析，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.4的规定；

- 能源消耗及碳排放存在的问题及原因分析，提出改进措施。

环境保护现状分析

环保强制性审核企业应包括但不限于以下内容，其他审核企业依据实际情况进行分析：

- 逐项分析企业排污许可等环境管理制度执行情况，编制环评和三同时制度执行情况表及其他环保手续履行情况表（参见表D.10和表D.11），具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.1的规定；

- 废水及水污染物情况及分析，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.2的规定；

——编制水污染物产生、处理及排放情况表（参见表D.12），应以图文分析说明；

——水污染物控制措施、关键设备设施技术参数等情况，绘制污水处理工艺流程图并作工艺说明，编制废水主要污染物及防治设施表（参见表D.13），应以图文分析说明；

——水污染物自行监测及排污口规范化情况，编制审核考察期废水污染物监测、排放情况表（参见表D.14），对标分析说明；

——DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.2.3的重点排污企业，还应按要求进行单独分析；

——废水及水污染物存在的问题及原因分析，提出改进措施。

- 废气及大气污染物情况及分析，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.3的规定；

——编制大气污染物产生、收集、处理及排放情况表（参见表D.15），应以图文分析说明；

——大气污染物控制措施、关键设备设施技术参数等情况，绘制废气处理工艺流程图并作工艺说明，编制废气主要污染物及防治设施表（参见表D.16），应以图文分析说明；

——大气污染物自行监测及排污口规范化情况，编制审核考察期大气污染物监测、排放情况表（参见表D.17），对标分析说明；

——DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.3.3的重点排污企业，还应按要求进行单独分析；

——废气及大气污染物存在的问题及原因分析，提出改进措施。

- 工业固体废物和危险废物产生、收集、转移、贮存、利用和处置等污染防治情况及分析，编制审核考察期工业固体废物和危险废物环境管理情况表、工业固体废物和危险废物产生及处置量情况表（参见表D.18和表D.19），工业固体废物和危险废物环境管理存在的问题及原因分析，提出减量化、资源化、无害化改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.4的规定。

- 噪声污染情况及分析，编制审核考察期噪声污染管理情况表（参见表D.20），噪声污染管理存在的问题及原因分析，提出改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.5的规定；

- 污染物总量核算情况及分析，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.5.6的规定，编制审核考察期污染物排放总量控制指标情况表（参见表D.21）。

清洁生产现状水平分析

法规政策符合性分析

梳理企业与国家、地方法规政策、规划等的符合性，编制与国家、地方法规政策、规划等的不符合情况汇总表（参见表D.22），具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.7的规定。

清洁生产水平评估

评估企业清洁生产水平，应以表格和文字描述相结合的方式分析说明，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.8的规定。定量指标应有数据来源和计算过程。

确定审核重点

确定企业审核重点并说明确定原因，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.9的规定。

设置清洁生产目标

设置企业清洁生产目标并说明设置依据，编制本轮清洁生产目标设置表（参见表D.23），具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.2.10的规定。

预审核阶段产生的备选方案

梳理预审核阶段发现的问题，提出预审核阶段备选方案，编制预审核阶段备选方案汇总表（参见表D.24）。

审核

审核重点概况

应包括但不限于以下内容：

- 审核重点基本情况说明；

- 绘制审核重点各生产单元工艺流程图，说明各单元操作功能、产排污节点和输入、输出物质情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.1的规定；

- 依据审核重点，分析主要存在的资源、能源及生态环境问题，根据管理部门要求及自身实际情况，明确应开展的平衡测试项目及计划，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.3.1的规定。

审核重点计量分析

应包括但不限于以下内容：企业计量仪器/监测仪器的详细分布、配置、使用、维护、统计与管理等情况，编制审核重点计量器具统计表（参见表D.25），应以图文分析说明，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.2的规定。

审核重点物料平衡分析

应包括但不限于以下内容：

- 列出物料平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据、生产负荷等情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.3.3的规定；

- 依据实测和平衡测算结果绘制物料平衡图（平衡图绘制要求参见DB11/T 1156-2021附录B），并从八个方面对物料平衡结果进行问题查找及原因分析，编制物料损失原因分析表（参见表D.26），提出改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.4的规定。

审核重点水平衡分析

应包括但不限于以下内容：

- 列出水平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据、生产负荷等情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.3.3的规定；

- 依据实测和平衡测算结果绘制水平衡图表，并从八个方面对水平衡结果进行问题查找及原因分析，编制不合理用水原因分析表（参见表D.26），提出改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.5的规定。

审核重点能量平衡分析

应包括但不限于以下内容：

- 列出能量平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据、生产负荷等情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.3.3的规定；

- 依据实测和平衡测算结果绘制能量平衡图表，并从八个方面对能量平衡结果进行问题查找及原因分析，编制不合理用能原因分析表（参见表D.26），提出改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.6的规定。

审核重点特征污染因子平衡分析

应包括但不限于以下内容：

- 选取应开展实测的特征污染因子，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.7.1的规定；

- 列出污染因子平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据、生产负荷等情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.3.3和7.3.7.1的规定；

- 依据实测和平衡测算结果绘制特征污染因子平衡图表，并从八个方面对平衡结果进行问题查找及原因分析，编制污染产生原因分析表（参见表D.27），提出改进措施，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.3.7.2的规定。

审核阶段产生的备选方案

梳理审核阶段发现的问题，提出审核阶段备选方案，编制审核阶段备选方案汇总表（参见表D.24）。

方案的产生和筛选

方案产生、汇总和筛选

进一步提出方案产生阶段备选清洁生产方案，编制该阶段产生方案汇总表（参见表D.24）。

汇总各阶段初步筛选后可行清洁生产方案，采用定性判断法对备选方案进行初步筛选，编制筛选后可行清洁生产方案汇总表（参见表D.28），并对筛除方案进行原因说明，编制筛除方案汇总表（参见表D.29），具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.4.3的规定。

未能按时限要求完成审核且审核期超过两个自然年的和未能通过评估的企业，审核基准期调整前产生的方案可算作本轮审核产生的方案，应与审核基准期调整后新产生的方案分别列表说明（参见表D.28）。

初步可行的重点方案

采用权重总和计分排序法对初步可行的重点方案进一步筛选和确定，编制重点方案权重总和计分排序表。

方案的确定

技术路线简单的重点方案

技术路线简单的重点方案介绍，包括方案内容、工作原理/技术路线、环境及经济效益（含数据来源、核算过程及依据）等。

技术路线复杂的重点方案

方案介绍

应包括但不限于以下内容：方案名称、方案内容，包括方案实施前的现状、存在的问题等。

技术可行性分析

应包括但不限于以下内容，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.5.2和7.5.3的规定：

- 不同可选技术路线与国家、本市节水、节能、降耗、减排等政策符合性分析；

- 不同可选技术路线的技术先进性、适用性、成熟性对比分析，介绍所选技术的技术原理、工艺流程、主要技术参数等；

- 技术可行性分析结论。

环境可行性分析

应包括但不限于以下内容, 具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.5.4的规定：

- 不同可选技术路线实施后产生环境效益的全面预测及对比分析，如污染物减排效益、二氧化碳减排情况等（含数据来源、核算过程及依据）；

- 环境可行性分析结论。

经济可行性分析

应包括但不限于以下内容, 具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.5.5的规定：

- 不同可选技术路线的投资估算及相关财务指标计算（含数据来源、核算过程及依据），对于只有环境效益、无明显经济效益的，可不做经济可行性分析；

- 经济可行性分析结论。

备选重点方案的可行性结论

综合技术可行性、环境可行性和经济可行性分析结论确定方案。

方案实施

已实施方案成果汇总

已实施方案成果

应包括但不限于以下内容：用文字、照片和表格等方式说明方案实施情况，取得经济效益和环境效益（含核算过程和依据），编制已实施方案效果表和已实施方案绩效汇总表（参见表D.30和表D.31），具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.6.1的规定。

清洁生产目标完成情况

应包括但不限于以下内容：编制已实施方案成果与清洁生产近期目标对比表（参见表D.32），对清洁生产目标完成情况逐项进行分析说明，应有核算过程和核算依据，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.6.1的规定。

审核期清洁生产水平提升情况

审核期企业情况

应包括但不限于以下内容：企业审核期生产经营状况、资源能源消耗状况、环境保护状况等，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.6.2.2和7.6.2.3的规定。

审核期清洁生产水平提升情况

应包括但不限于以下内容：

- 与所在行业清洁生产评价指标体系或清洁生产标准对比，说明指标项目改善提升情况；

- 编制审核期指标值与基准期值、清洁生产近期目标值对比表（参见表D.32），分析审核期清洁生产水平提升情况，具体要求应符合DB11/T 1156-2021 中的7.6.2.4的规定。

拟实施方案对企业清洁生产水平影响

应包括但不限于以下内容：

- 拟实施方案实施计划、效果预测（含核算过程和核算依据），编制拟实施方案效果表和拟实施方案绩效汇总表（参见表D.30和表D.31）；

- 分析拟实施方案全部实施后对企业清洁生产目标实现及水平提升情况（参见表D.32）。

持续清洁生产

应包括以下内容：

- 本轮审核遗留问题的解决思路，持续提升和改善的具体方向和指标；

- 宣传培训计划，合理化建议活动计划；

- 持续清洁生产工作的机构设置、管理制度及奖励机制等保障措施。

审核结论

应包括但不限于以下内容：

- 已实施方案完成情况及绩效，清洁生产目标完成情况；

- 拟实施方案实施计划及预计效果，预计完成后清洁生产目标提升情况；

- 企业资源、能源消耗、碳排放、产排污现状所处水平及审核完成后企业清洁生产水平评价。

报告附件

应包括但不限于以下内容：

- 企业基本情况简表；

- 清洁生产审核登记表；

- 清洁生产审核评估申请表（审定版）；

- 企业启动清洁生产审核工作的通知；

- 企业清洁生产管理制度和清洁生产奖励管理办法；

- 企业成立以来的环境影响评价批复和竣工环保验收意见；

- 环保强制性审核企业附清洁生产审核名单发布前或后三个月内废气、废水、噪声检测报告；其他审核企业附审核考察期及审核期间废气、废水、噪声检测报告；

- 提交评估申请之前三个月内废气、废水、噪声检测报告；

- 所有类别危险废物最近一次转移联单；

- 清洁生产评价指标体系对标的证明材料或照片；

- 重点方案相关合同；

- 未通过本轮审核的专家组意见及修改说明；

- 企业持续清洁生产文件；

- 其他审核证明材料。

（规范性）
报告封面及内封面内容

封面内容

北京市XXXX年强制性/自愿性审核

XXXX企业清洁生产审核报告

（审核报告评估版本）

“评估版”（申请评估报告）

“评估修改版”（根据评估专家意见修改完善后报告）

“审定版”（修改完善后并通过专家复审报告）

带企业LOGO的标志性图片

企业名称

咨询机构名称

审核报告提交时间20__年__月

内封面内容

表1  企业和咨询机构联系方式表

企业联系人： 联系电话： 邮箱： 咨询机构联系人： 联系电话： 邮箱：

表2    参与清洁生产审核工作咨询专家表

| 姓 名 | 单位 | 职 称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本表咨询专家专指行业专家、能源专家、环保专家，而不含清洁生产审核方法学专家。 |

表3  企业参加清洁生产审核报告编写人员表

| 姓名 | 职务/职称 | 企业部门 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |

表4  咨询机构参加清洁生产审核报告编写人员表

| 姓名 | 项目职务 | 单位职务/职称 | 清洁生产审核师培训证书号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表5  企业和咨询机构诚信承诺书

XXXX(企业名称)承诺：我们对本报告的真实性和完整性负责，不存在弄虚作假内容。本报告的结果部分经审查同意后可以公开。 （盖章） XXXX(咨询机构名称)承诺：我们对本报告的真实性和完整性负责。 （盖章）

（规范性）
报告正文内容框架

正文内容框架

前言

第1章 企业概况

1.1 企业简况

1.2 地理位置和平面布置

1.3 组织机构及管理制度情况

第2章 审核准备

2.1 高层领导参与及审核机构设置情况

2.2 审核工作计划及宣传培训情况

第3章 预审核

3.1 企业生产概况

3.1.1 生产工艺流程情况分析

3.1.2 主要生产和辅助生产设备情况分析

3.1.3 主要产品情况分析

3.1.4 原辅材料消耗及分析

3.1.5 水资源消耗及分析

3.1.6 能源消耗及碳排放分析

3.1.7 环境保护现状分析

3.1.7.1 环境管理情况分析

3.1.7.2 废水及水污染物情况分析

3.1.7.3 废气及大气污染物情况分析

3.1.7.4 固体废物情况分析

3.1.7.5 噪声情况分析

3.1.7.6 污染物总量核算情况分析

3.2 清洁生产现状水平分析

3.2.1 法规政策符合性分析

3.2.2 清洁生产水平评估

3.3 确定审核重点

3.4 设置清洁生产目标

3.5 预审核阶段产生的备选方案

第4章 审核

4.1 审核重点概况

4.2 审核重点计量分析

4.3 审核重点物料平衡分析

4.4 审核重点水平衡分析

4.5 审核重点能量平衡分析

4.6 审核重点特征污染因子平衡分析

4.7 审核阶段产生的备选方案

第5章 方案的产生和筛选

5.1 方案产生、汇总和筛选

5.2 初步可行的重点方案

第6章 方案的确定

6.1 技术路线简单的重点方案

6.2 技术路线复杂的重点方案

6.2.1 方案介绍

6.2.2 技术可行性分析

6.2.3 环境可行性分析

6.2.4 经济可行性分析

6.2.5 备选重点方案的可行性结论

第7章 方案实施

7.1 已实施方案成果汇总

7.1.1 已实施方案成果

7.1.2 清洁生产目标完成情况

7.2 审核期清洁生产水平提升情况

7.2.1 审核期企业情况

7.2.2 审核期清洁生产水平提升情况

7.3 拟实施方案对企业清洁生产水平影响

第8章 持续清洁生产

第9章 审核结论

附件

（规范性）
报告编写排版要求

封面

页面设置

页面设置应符合以下要求：

- A4打印纸纵向纸形页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米；

- 按封面内容从上到下顺序依次为：

北京市XXXX年强制性/自愿性审核：黑体字小三号，1.5倍行距，段前间距为0，段后间距为0.25；

报告名称：当一行能放下时，方正大黑简体小初，行距最小值18磅，段前间距为0，段后间距为0.25。当一行不能放下时，将“清洁生产审核报告”另起一行，并视情况选择合适字号进行调整，其它排版要求不变；

审核报告评估版本：方正魏碑简体一号，行距最小值18磅，段前段后间距为0；

代表性插图：图框高和宽以清晰展示、美观为要求，位于页面左右居中位置；

企业名称、咨询机构名称及时间：黑体字小三号，1.5倍行距，段前间距为0，段后间距为0.25；

内封面

页面设置

A4打印纸纵向纸形页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米。

表格排版

表格排版应符合以下要求：

- 表格标题：中文为仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman字体、四号、粗体字，1.5倍行距，段前段后间距为0；

- 表中内容标题：中文为仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman字体、小四号、粗体字，1.5倍行距，段前段后间距为0；

- 表中其它文字内容：中文为仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman字体、小四号，1.5倍行距，段前段后间距为0。

目录

目录章节标题仅编至三级。中文为仿宋_GB2312体，数字及英文字母均为Times New Roman字体，小四号，1.5倍行距，段前、段后间距均为0。

正文

页面设置

正文排版应符合以下要求：

- A4打印纸横向纸形或纵向纸形页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米；

- 页眉左边项目单位及报告名称，右边所在章名称；仿宋_GB2312体，5号，数字及英文字母则为Times New Roman体；

- 页脚页码居中。

章节标题

章节标题排版应符合以下要求：

- 使用“样式”编辑标题，不要使用“项目符号和编号”编辑标题；

- 标题为1.5倍行距，首行缩进2字符，段前0.5行，段后0行；

- 标题共为四级，一级标题黑体、四号，下级标题均为仿宋_GB2312体、小四号；

- 数字及英文字母均为Times New Roman体。

正文文字

正文文字排版应符合以下要求：

- 段落设置：左右无缩进，特殊格式为“首行缩进2字符”，间距段前、段后均为0，行距为“1.5倍行距”；

- 正文文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，小四；

- 文中所列编号依次为如“(1)”、“1）”、“①”等；

- 文中各种计量单位能用英文字母表示的一律用字母表示。

表格

表格排版应符合以下要求：

- 表格内文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体五号，居中，单倍行距，段前0.2行，段后0.2行；

- 正文中插入的表格列宽与正本一致对齐。若列表一页不全，接续页采用“标题行重复”；

- 紧接表格的段落、标题空一行；

- 表格均按章节编号，如“表1-1”或“表6-5”等；

- 表格编号及标题，文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，小四，段前、段后均为0，行距为“1.5倍行距”。

图件

图件排版应符合以下要求：

- 图名放在图下，文字仿宋_GB2312体、小四号，居中；段前、段后均为0，行距为“1.5倍行距”；

- 流程图中文字采用仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，五号，居中；

- 图按章节编号，如“图1-1”或“图6-5”等；

- 正文中插图要求清晰，要有页码，编在报告中间相应位置。

附件

附件内容排版要求与正文排版要求相同。

（资料性）
资料性用表

资料性用表

报告编制中采用的表格见表D.1-表D.32：

表D.1  企业基本信息情况简表

填表人：                                        填表时间：        年        月       日

| 一、基本信息 |
| --- |
| 企业名称（及曾用名） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 厂区地址 |  |
| 中心经纬度 | ° ' " E ° ' " N | 年工业总产值 （万元） |  |
| 行业类别① |  | 行业代码② |  |
| 企业规模 | □特大型 □大型 □中型 □小型 □微型 |
| 企业联系人 |  | 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 成立时间 |  | 投产时间 |  | 运行状态 |  |
| 是否位于工业园区内 | □是，园区名称： ； □否 |
| 二、排污许可管理 |
| 排污许可类型 | □重点管理 □简化管理 □登记管理 |
| 排污许可证编号 |  | 排污许可证有效期 |  |
| 重点排污类型 | □废气 □废水 □危险废物 □土壤 □重金属 □其他 |
| 三、主要产品及生产工艺 |
| 主要产品及产量 | 产品名称 | 年产量 |
| 生产线名称 |  | 生产线数量 |  |
| 工业锅炉 | □有，数量： 台，合计功率： MW，用途：□生产 □供暖， 燃料类型：□煤 □油 □天然气 □生物质或其他，年运行时间 h； □无 |
| 工业炉窑 | □有，数量： 个 ，功率： MW； □无 |
| 有机液体储罐 | □有，数量： 个，合计储存量： t； □无 |
| 主要生产工艺③ | 生产工艺： 流程图（较为复杂的可另附纸说明）： |
| 产排污环节④ |  |
| 四、原辅材料及能源消耗 |
| 主要原辅材料种类及使用量⑤ | 原辅材料名称 | 主要成分及含量 | 年使用量（t/a） |
| 含挥发性有机物原辅材料 |  |  |  |
| 含重金属原辅材料 |  |  |  |
| 主要能耗种类及 消耗量 | 能耗类型 | 年使用量 |
|  | 电 | kWh/a |
|  | 天然气 | Nm³/a |
|  | 水 | t/a |
|  | 蒸汽 | t/a |
|  | 其他 |  |
| 五、废气治理及排放 |
| 排放口数量 |  | 主要排放口数量 |  |
| 在线监测 | □有，数量： 个，监测项目： ； □无 |
| 有毒有害大气污染物 | □二氯甲烷 □甲醛 □三氯甲烷 □三氯乙烯 □四氯乙烯 □乙醛 □镉及其化合物 □铬及其化合物 □汞及其化合物 □铅及其化合物 □砷及其化合物；□无 |
| 工业废气产生及 排放量 | 污染物名称 | 年排放量（t） | 年平均排放浓度（mg/m3）⑤ |
| 废气治理设施数量 |  |
| 废气治理设施 | 设施名称（及编号） | 设计处理能力 | 年实际处理能力 | 处理工艺及参数 |
| 六、废水治理及排放 |
| 总排口数量 |  | 生产废水 | □ 有 □ 无 |
| 排放去向 | □市政管网 □其他 （水体名称） |
| 在线监测 | □有， 个，监测项目： ； □无 |
| 有毒有害水污染物 | □二氯甲烷 □三氯甲烷 □三氯乙烯 □四氯乙烯 □甲醛 □镉及镉化合物 □汞及汞化合物 □六价铬化合物 □铅及铅化合物 □砷及砷化合物；□无 |
| 工业废水产生及 排放量 | 污染物名称 | 年排放量（t/a） | 年平均排放浓度（mg/L） |
| 废水治理设施数量 |  |
| 废水治理设施 | 设施名称（及编号） | 设计处理能力 （t/d） | 年实际处理水量 （t/a） | 处理工艺及参数 |
| 七、固体废物产生及处置 |
| 工业固体废物 | 名称及代码 | 年产生量（t/a） | 年处置量（t/a） | 处置方式 |
| 危险废物 | 名称及代码 | 年产生量（t/a） | 年处置量（t/a） | 处置方式 |
| 说明：①行业类别优先填写行业小类； ②行业代码按照GB/T 4754规定要求填写； ③主要生产工艺应包括但不限于以下内容：按照生产单元说明工艺、参数、物料进出、污染物及产品等情况，并绘制主要生产工艺流程图； ④产排污环节应包括但不限于以下内容：产污环节、生产单元、生产环节、污染物项目等； ⑤主要原辅材料中的有毒有害物质必填，与“含挥发性有机物原辅材料”、“含重金属原辅材料”不重复填报； ⑥表格中涉及的年产值、年产量、年使用量、年产生量、年排放量、年处置量、年平均排放浓度等为审核基准期。 |

表D.2  清洁生产审核领导/工作小组成员构成与职责分工表

| 姓 名 | 职务 | 来自部门 | 小组职务 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表D.3  清洁生产审核工作计划表

| 工作阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核准备 |  |  |  |  |
| 预审核 |  |  |  |  |
| 审 核 |  |  |  |  |
| 方案的产生与筛选 |  |  |  |  |
| 方案的确定 |  |  |  |  |
| 方案实施 |  |  |  |  |
| 持续清洁生产 |  |  |  |  |

表D.4  主要生产设备和辅助生产设备配置情况表

| 序号 | 设备名称 | 生产线/车间/部位 | 规格型号 | 功率 | 数量 | 出厂时间 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要生产设备 |
| 二、辅助生产设备 |

表D.5  产品相关情况表

| 产品名称 | 设计产能 | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产量 | 产值 | 产量 | 产值 | 产量 | 产值 |

表D.6  有毒有害原辅材料消耗情况表

| 有毒有害 原料 | 主要成分 | 使用环节/部位 | 排放环节/部位 | 审核考察期消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
|  |  |  |  | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 |

表D.7  水资源消耗情况表

| 水资源类别 | 取水来源 | 排放去向 | 审核考察期消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
|  |  |  | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 |

表D.8  能源消耗及碳排放情况表

| 能源类别 | 来源 | 审核考察期消耗量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
|  |  | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 | 总量 | 单耗 |
| 企业碳排放 | 总量 | 单位产品排放 | 总量 | 单位产品排放 | 总量 | 单位产品排放 |

表D.9  能源消耗总量控制情况表

| 20----年 | 20----年 | 20-----年 |
| --- | --- | --- |
| 总量控制指标 | 实际消耗量 | 总量控制指标 | 实际消耗量 | 总量控制指标 | 实际消耗量 |

表D.10  环评和三同时制度执行情况表

| 项目名称 | 生产线名称 | 产品名称 | 环境影响评价 | 投产时间 | 竣工环境保护验收 | 运行状态 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | 规模 |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 |  | 未批先建 | 批小建大 | 未验先投 | 其他 |

表D.11  其他环保手续履行情况表

| 序号 | 项目名称 | 执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可 |  |  |
| 2 | 环境信息披露 |  |  |
| 3 | 环境守法 |  |  |
| 4 | 突发环境事件应急预案 |  |  |
| 5 | 重污染天气应急预案 |  |  |
| 6 | 环境信用评价 |  |  |
| 7 | 其他______ |  |  |

表D.12  水污染物产生、收集、处理及排放情况表

| 类别 | 产污工序 | 特征污染物 | 处理方式 | 排放口名称及编号 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表D.13  废水主要污染物及防治设施表

| 废水名称 | 产生设施或工序 | 主要污染物 | 设施名称 | 数量 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 实际运行时间 | 处理效率 | 在线监控 | 设施运行台账 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |

表D.14  废水污染物监测、排放情况表

| 年份 | 监测点位 | 监测方式及频次 | 监测指标 | 执行排放标准 | 排放浓度（mg/L） | 年废水排放量（t/D） | 排放 去向 | 在线/检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最高值 | 最低值 | 在线监测日/均值 | 超标率 | 标准值 |  |  |  |

表D.15  大气污染物产生、收集、处理及排放情况表

| 类别 | 废气名称 | 产污工序 | 特征污染物 | 收集方式 | 处理方式 | 排放口名称及编号 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织/无组织废气 |  |  |  |  |  |  | 重点/一般排放口 |

表D.16  废气主要污染物及防治设施表

| 废气名称 | 产生设施或工序 | 排放口编号 | 主要污染物 | 设施名称 | 数量 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际运行时间 | 实际处理量平均值 | 处理效率 | 在线监控 | 设施运行台账 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□，无□ | 有□，无□ |

表D.17  大气污染物监测、排放情况表

| 年份 | 排放口编号 | 主要污染物 | 监测点位 | 监测方式及频次 | 监测指标 | 执行排放标准 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） | 年废气排放量（m3/a） | 在线/检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最高值 | 最低值 | 在线监测小时/均值 | 超标率 | 标准值 | 最高值 | 最低值 | 小时/均值 | 标准值 |  |  |  |

表D.18  工业固体废物和危险废物环境管理情况表

| 类别 | 名称 | 产生工序 | 主要成分或物质 | 处置方式 | 管理台账 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物 |  |  |  |  | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  | 有□，无□ |
| 危险废物 |  |  |  |  | 有□，无□ |
|  |  |  |  |  | 有□，无□ |

表D.19  工业固体废物和危险废物产生及处置量情况表

| 工业固体废物名称 | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） |
| 危险废物名称 | 类别编号 | 20----年 | 20----年 | 20----年 |
|  |  | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 贮存量（t/a） |

表D.20  噪声管理情况表

| 年份 | 监测点位（厂界名称） | 监测点位距最近的厂区内高噪声声源的距离 | 监测点位距最近的居民住宅的距离 | 监测频次 | 执行标准及级别 | A声级（dB） | 检测报告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测值 | 标准值 |  |

表D.21  污染物排放总量控制指标情况表

| 主要污染物名称 | 20----年 | 20----年 | 20-----年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总量指标 | 实际排放量 | 总量指标 | 实际排放量 | 总量指标 | 实际排放量 |

表D.22  与国家、地方法规政策不符合情况表

| 法律法规、标准规范、政策名称/节能减排指标/限额指标 | 条款号 | 主要内容 | 不符合情况说明 | 整改方案 | 实施计划 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表D.23  本轮清洁生产目标设置表

| 指标项 | 单位 | 现状值（20----年） | 近期目标（20----年） | 中（远）期目标（20----年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绝对值 | 相对值 | 绝对值 | 相对值 |

表D.24  预审核/审核/方案产生阶段备选方案汇总表

| 序号 | 方案类型 | 方案名称 | 存在问题 | 方案主要内容 | 方案来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表D.25  审核重点计量器具统计表

| 计量仪器/监测仪器名称 | 分布点位 | 规格 | 测量范围 | 级别 | 数量 | 状态 | 使用情况 | 维护频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 D.26  物料损失/不合理用水/不合理用能原因分析表

| 物料名称/ 工业用水类别/ 能源名称/ | 损失（不合理） 部位 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原辅材料 和能源 | 工艺 技术 | 设备 | 过程 控制 | 产品 | 废物 特性 | 管理 | 员工 |

表D.27  特征污染物产生原因表

| 特征污染因子名称 | 损失 部位 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原辅材料 和能源 | 生产环节 | 设备装置 | 收集方式 | 处理设施 | 过程 控制 | 管理 | 员工 |

表D.28   筛选后可行清洁生产方案/审核基准期调整前产生方案汇总表

| 方案编号 | 方案分类 （一般/重点） | 方案名称 | 存在问题 | 方案主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表D.29   筛除方案汇总表

| 方案编号 | 方案分类 （一般/重点） | 方案名称 | 方案主要内容 | 筛除原因（不可行原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表D.30  已实施/拟实施方案效果表

| 方案编号 | 方案分类 （一般/重点） | 方案名称 | 投资 (万元) | 产生时间 | 完成时间 | 实施效果/预期效果（计算过程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 | 经济效益 |

表D.31  已实施/拟实施方案绩效汇总表

| 方案分类 | 已/拟实施数量 | 已/预计投资总费用（万元） | 环境绩效汇总 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水（吨） | COD（吨） | 氨氮（吨） | 总磷（吨） | SO2（吨） | 氮氧化物（吨） | 烟粉尘（吨） | 一般固体废物（吨） | 危险废物（吨） | VOCs （吨） | 其他 |
| 一般方案/重点方案/合计 |  |  | 经济绩效汇总 |
|  |  |  | 节水[1]（吨） | 节电[1]（度） | 节电的 碳减排量 (tCO2) | 节油[1]（吨） | 节油的 碳减排量(tCO2) | 节天然气[1]（m3） | 节天然气的碳减排量(tCO2) | 碳减排总量（前四项总和）(tCO2) | ……[2] | 经济 效益[3]（万元） |  |
| 注：①应分别填写节电、节油和节天然气的直接节约量，无需折算； ②根据企业情况补充，列出统计内容及数值； ③经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的环保税、末端治理设施、材料及其运行费等。 |

表D.32   ***与清洁生产***目标对比表

| 指标分类 | 指标项 | 现状值 （20----年） | 审核期值 （20----年） | 近期/远期目标（20----年） | 方案成果 | 近期/远期 目标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绝对值 | 相对值 | 绝对值 | 相对值 |  |
| 节约资源类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节约能源类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物减排类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它类 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________